Příloha č. 2

Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:	doplnit

Sídlo:		doplnit

Požadované technické parametry na pořízení univerzálního kolového traktoru (UKT), klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem a půdní frézy. Na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE nebo nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou technikou):

| Technické parametry požadované zadavatelem pro univerzální kolový traktor s ochrannou konstrukcí: | ANO/NE |
| --- | --- |
| MOTOR | xxx |
| 4-válcový motor, objem motoru max. 4,4 – 5,0 l (4700 - 5000 cm3) |  |
| výkon motoru min. 105 kW – max. 135 kW uvedený v COC listu ** |  |
| emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina) |  |
| PŘEVODOVKA | xxx |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí |  |
| reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem |  |
| řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky |  |
| ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu |  |
| rychlost 40 km/hod |  |
| přední náprava pneumaticky odpružená |  |
| HYDRAULIKA | xxx |
| výkon hydraulického čerpadla min. 160 l/ min |  |
| min. čtyři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané + Power Beyond |  |
| KABINA | xxx |
| mechanické odpružení kabiny |  |
| sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené |  |
| klimatizace |  |
| plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru |  |
| prosklená střecha v zadní části kabiny |  |
| oranžový výstražný maják |  |
| ocelová nádrž na naftu |  |
| OSTATNÍ | xxx |
| rám etážového závěsu + K-80 |  |
| brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | xxx |
| provozní hmotnost min. 6100 kg |  |
| rozvor min. 2600 - 2700 mm |  |
| poloměr otáčení max. 4500 mm |  |
| světlá výška min. 500 mm |  |
| KOLA A PNEUMATIKY | xxx |
| přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28" |  |
| zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38" |  |
| pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12 PR |  |
| pevné disky s vyztužením |  |
| LESNÍ NÁSTAVBA | xxx |
| se schválenou lesnickou nástavbou traktoru s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny) a ochranou spodní části traktoru a přední masky. |  |
| Technické parametry požadované zadavatelem pro klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem a drapákem | ANO/NE |
| max. nosnost 9- 11 t nákladu (nosnost dle výpočtu uvedeného v příloze č.2)* |  |
| žebřinový (dvojitý) rám s třetí páteřní výztuhou a min. 4 páry klanic |  |
| možnost prodloužení rámu vleku o min. 50 cm (zadní výsuv) |  |
| hydraulický pohon zadní nápravy o objemu motorů min. 1600 ccm |  |
| pneu pro lesnický provoz min. 12 plátnové o rozměru min. 22,5“ s vyztuženými disky a šířce min. 470 mm |  |
| vzduchové brzdy na všech 4 kolech |  |
| hydraulická ruka s dosahem min. 7,8 m |  |
| zvedací síla ve 4m min. 1300 kg |  |
| zdvihový moment min. 59 kN |  |
| rychlost otáčení min. 5,0 m/s |  |
| sklopné podpěrné nohy |  |
| EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním na joysticky do kabiny kompaktibilní s LS ovládáním a připojení na Power Beyond traktoru |  |
| připojení na spodní závěs K-80 |  |
| hmotnost vyvážecí soupravy min. 4300 kg vč. hydr. jeřábu |  |

| Technické parametry požadované zadavatelem pro půdní frézu | ANO/NE |
| --- | --- |
| kompaktibilní s nabízeným traktorem |  |
| pracovní šířka min. 175 cm |  |
| pracovní hloubka min. 15 cm pod úroveň terénu |  |
| ochranný rám pro práci v mladých porostech |  |
| zadní válec pro urovnávání frézovaného materiálu |  |
| jištění proti přetížení kroutícího momentu bezpečnostní spojkou |  |
| kardanový hřídel |  |

| Uvedeným technickým parametrů odpovídá: |
| --- |
| Kolový traktor | Značka/Model/Typ: |  |
| Vyvážecí vlek s hydr. jeřábem | Značka/Model/Typ: |  |
| Půdní fréza | Značka/Model/Typ: |  |

| Nabídka stroje | cena bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolový traktor | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Vyvážecí vlek s hydr. jeřábem | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Půdní fréza | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Celková nabídková cena uchazeče | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |

*Nosnost vyvážecího vleku se podle pravidel operace 8.6.1 určuje jako rozdíl největší technicky přípustné hmotnosti vozidla a provozní hmotnosti vozidla. Provozní hmotnost vozidla je údaj vždy uvedený v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení vozidla. NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST SE URČUJE JAKOU SOUČET NEJVĚTŠÍCH TECHNICKY PŘÍPUSTNÝCH HMOTNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ NÁPRAVY VLEKU S NEJVĚTŠÍM SVISLÝM STATICKÝM ZATÍŽENÍM SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, přičemž největší technicky přípustné hmotnosti na jednotlivé nápravy vleku jsou vždy uvedeny v technickém průkazu/osvědčení vozidla (v TP zpravidla položka N, v TO zpravidla položka 37), a údaj o největším svislém statickém zatížení spojovacího zařízení se přebírá z technického průkazu/osvědčení vozidla (zpravidla položka 38, hmotnostní údaj uveden za písmenem Z), nebo z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 38.3) nebo z homologačního štítku spojovacího zařízení a ze štítku vozidla (položka A-0).

**Traktory jsou v rámci uvedených kódů způsobilých výdajů tříděny podle JMENOVITÉHO VÝKONU motoru. Pokud je nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení traktoru (zpravidla položka 14), žadatel jej prokazuje z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č.2 Podrobné technické parametry a cenová nabídka, dodavatel předloží ve své nabídce kopii COC listu nabízeného modelu traktoru, nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla ) nabízeného typu UKT a vyvážecího vleku.

Místo a datum vyhotovení:

------------------------------------------------------

Jméno, příjmení, funkce